## Slide 1: Minicurso de Introdução a Arduino
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO Ministrante: Igor Pereira Fernandes Rio Grande no Norte Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros

## Slide 2: Microcontroladores
São como pequenos computadores em um circuito integrado, de baixo custo, a qual contém : - Núcleo de Processamento - Memória ROM/RAM/FLASH - Periféricos E/S - Conversores de Sinais - Gerador de Clock, entre outros.

## Slide 3: Aplicações
Sistemas Embarcados
Eletrodomésticos
Sistema R/C (Controle Remoto)
Aplicações de Automação
Internet das Coisas
Eletrônica Automotiva

## Slide 4: Microcontrolador x Microprocessador
Algumas pessoas confundem a diferença entre microcontrolador e microprocessador, os microprocessadores necessitam de periféricos para seu funcionamento, ser integrado a memorias, interface de comunicação e outros itens, enquanto os microcontroladores já possuem tudo isso integrado em um mesmo circuito como já foi citado.

## Slide 5: Exemplo
Analogia: Funcionamento:

## Slide 6: Vantagens de usar um Microcontrolador
Custos baixos de projeto e construção
Consumo de energia mínimo
Facilidade de programação
Sistema compacto (“all in one”)
Praticidade para reposição

## Slide 7: Plataforma Arduino
Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, projetada com um microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída embutido e uma linguagem de programação padrão. Essa plataforma, possibilita que projetos de hardware baseados em microcontroladores possam ser simplificados, oferecendo grande vantagens a estudantes, professores e desenvolvedores interessados em sistemas de hardware.

## Slide 8: Download IDE Arduino
Primeiro é necessário fazer acesso a esse endereço: www.arduino.cc
Selecionaremos a opção “Software”
A direita inferior iremos encontrar opções de download dependendo do tipo do sistema operacional e sua quantidade de bits.
Logo em seguida clique em “Just Download”.

## Slide 13: Microcontrolador: Arduino Uno
Para ministrar esse minicurso iremos utilizar os Arduinos Uno disponibilizados pela UFERSA.
Conexões Básicas: Botão Reset, Portas e Alimentação da Placa.

## Slide 15: PORTA USBCOM(TENHO QUER IR NO LAB PRA CONFIRMAR ISSO)

## Slide 18: Prática I
Comandos que iremos utilizar: - pinMode(porta, modo); - digitalWrite(porta, valor lógico); - delay(tempo em milissegundos);
Acender e apagar o led builtin em intervalo de um segundo.

## Slide 19: Protoboard
A protoboard é uma placa de ensaio, que é utilizada para realizar conexões entre componentes eletrônicos de forma prática, as conexões são feitas de modo que no centro os blocos estão interligados horizontalmente e nas laterais estão organizados verticalmente.

## Slide 20: Prática II
Comandos que iremos utilizar: - pinMode(porta, modo); - digitalWrite(porta, valor lógico); - delay(tempo em milissegundos);
Revezar o valor lógico do led na protoboard e o led builtin no arduino.

## Slide 21: Circuito II

## Slide 22: Prática III
Comandos que iremos utilizar: - pinMode(porta, modo); - digitalWrite(porta, valor lógico); - delay(tempo em milissegundos); - digitalRead(lê o valor no pino);
Ligar Led na protoboard usando o botão conectado ao Arduino Uno.

## Slide 23: Prática IV
Comandos que iremos utilizar: - pinMode(porta, modo); - digitalWrite(porta, valor lógico); - delay(tempo em milissegundos); - digitalRead(lê o valor no pino);
Acender o led apenas quando os dois botões estiverem em nível lógico ALTO.

## Slide 24: Prática V
Comandos que iremos utilizar: - pinMode(porta, modo); - digitalWrite(porta, valor lógico); - delay(tempo em milissegundos); - digitalRead(lê o valor no pino);
Enquanto um botão solicitar o sinal de um led o outro não poderá solicitar o sinal do outro led.

## Slide 25: Comunicação Serial
Comunicação Serial é o processo de enviar dados um bit por vez, através de um barramento ou canal de comunicação, quando falamos de comunicação serial temos uma taxa referente a quantidade de bits que são transferidas por segundo.

## Slide 26: Prática VI
Comandos que iremos utilizar: - pinMode(porta, modo); - digitalWrite(porta, valor lógico); - delay(tempo em milissegundos); - Serial.begin(velocidade); - Serial.available(); - Serial.read();
Acender o led pelo monitor serial.

## Slide 27: Modulação por Largura de Pulso (MLP)
Modulação por Largura de Pulso (MLP) ou Pulse Width Modulation (PWM) em inglês como é mais conhecida, é usado para controlar a potência média de uma carga em Corrente Contínua, pulsando rapidamente um sinal digital em um condutor.

## Slide 28: Como funciona a MLP ?
Na MLP a frequência permanece fixa e ocorre uma variação da largura do pulso da onda durante um período, essa variação durante um período possui uma relação que representamos por ciclo de trabalho ou como é mais conhecida Duty-Cycle.

## Slide 29: Prática VII
Comandos que iremos utilizar: - pinMode(porta, modo); - digitalWrite(porta, valor lógico); - analogWrite(porta, valor analogico); - Serial.begin(velocidade); - Serial.available(); - Serial.parseInt();
Acender o led por comunicação Serial e PWM.

## Slide 30: Prática VIII
Comandos que iremos utilizar: - pinMode(porta, modo); - digitalWrite(porta, valor lógico); - analogWrite(porta, valor analogico); - Serial.begin(velocidade); - Serial.available(); - Serial.parseInt();
Acender o led com PWM de forma gradual.